##### Размеры и типы транспортных средств и контейнеров

20-ти футовый стандартный контейнер

| Размеры | длина | ширина | высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние | 20’= 6096 mm | 7’9.25”= 2370 mm | 8’6”= 2591 mm |
| Внутренние | 19’ 5.75” = 5935 mm | 7’ 8” = 2335 mm | 7’ 9.75” = 2383 mm |
| Двери |  | 7’ 8” = 2335 mm | 7’ 6.25” 2292 mm |

40-ка футовый стандартный контейнер

| Размеры | длина | ширина | высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние | 40’= 12192 mm | 8’= 2438 mm | 9’6”= 2895 mm |
| Внутренние | 39’ 5.25” = 12022 mm | 7’ 5.625” = 2352 mm | 7’ 10.25” = 2395 mm |
| Двери |  | 7’ 8.25” = 2343 mm | 7’ 5.75” 2280 mm |

40-ка футовый high cube контейнер (увеличенной вместимости)

| Размеры | длина | ширина | высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние | 40’= 12192 mm | 8’= 2438 mm | 9’6”= 2895 mm |
| Внутренние | 39’ 5.25” = 12022 mm | 7’ 8.5” = 2352 mm | 7’ 8.5” = 2352 mm |
| Двери |  | 7’ 5.75” = 2340 mm | 8’ 5.75” 2585 mm |

20-ти футовый Open Top контейнер

| Размеры | длина | ширина | высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние | 20’= 6096 mm | 8’= 2438 mm | 8’6”= 2591 mm |
| Внутренние | 19’ 4.3” = 5902 mm | 7’ 4.1” = 2240 mm | 7’ 8.5” = 2352 mm |
| Двери |  | 7’ 7.9” = 2335 mm | 7’ 4.1” 2240 mm |

40-ка футовый Open Top контейнер

| Размеры | длина | ширина | высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние | 40’= 12192 mm | 8’= 2438 mm | 8’6”= 2591 mm |
| Внутренние | 39’ 5.2” = 12021 mm | 7’ 8.4” = 2350 mm | 7’ 7.7” = 2330 mm |
| Двери |  | 7’ 8” = 2338 mm | 7’ 3.8” 2234 mm |

20-ти футовый Flatrack контейнер

| Размеры | длина | ширина | высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние | 20’= 6096 mm | 8’ = 2438 mm | 8’6”= 2591 mm |
| Внутренние | 18’ 9.4” = 5727 mm | 7’ 4.1” = 2240 mm | 7’ 1.3” = 2170 mm и 1' 4.6" = 420 mm (compact) |
| Двери |  |  |  |

40-ти футовый Flatrack контейнер

| Размеры | длина | ширина | высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние | 40’= 12192 mm | 8’ = 2438 mm | 8’6”= 2591 mm |
| Внутренние | 39’ 5.6” = 5727 mm | 7’ 4.1” = 2240 mm | 6’ 8.1” = 2034 mm и 1' 10.4" = 570 mm (compact) |
| Двери |  |  |  |

20-ти футовый рефрижераторный контейнер

| Размеры | длина | ширина | высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние | 20’= 6096 mm | 7’ 9.25”= 2370 mm | 8’6”= 2591 mm |
| Внутренние | 5455 mm | 2260 mm | 2275 mm |
| Двери |  | 2237 mm | 2260 mm |

40-ка футовый рефрижераторный контейнер

| Размеры | длина | ширина | высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние | 40’= 12192 mm | 8’ = 2438 mm | 8’6”= 2591 mm |
| Внутренние | 11555 mm | 2286 mm | 2280 mm |
| Двери |  | 2285 mm | 2245 mm |

40-ка футовый рефрижераторный контейнер

| Размеры | длина | ширина | высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние | 40’= 12192 mm | 8’ = 2438 mm | 9’6”= 2895 mm |
| Внутренние | 9’6”= 2895 mm | 2286 mm | 2500 mm |
| Двери |  | 2286 mm | 2478 mm |

20-ти футовый герметичный контейнер

| Размеры | длина | ширина | высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние | 19’ 10.5” | 8’ = 2438 mm | 8’ = 2438 mm |
| Внутренние | 18’ 6.5” | 7’ 4” | 6’ 10” |
| Двери |  | 7’ 4” | 6’ 10” |

20-ти футовый вентилируемый контейнер

| Размеры | длина | ширина | высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние | 6068 mm | 2438 mm | 2591 mm |
| Внутренние | 5900 mm | 2323 mm | 2367 mm |
| Двери |  |  |  |

20-ти футовый контейнер для насыпных грузов

| Размеры | длина | ширина | высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние | 6058 mm | 2438 mm | 2591 mm |
| Внутренние | 5838 mm | 2366 mm | 2374 mm |
| Двери |  | 2,144 mm | 280 mm x 300 mm |
| Люки |  | диаметр 500 mm |  |

Танк

| Размеры | длина | ширина | высота |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние | 6058 mm | 2438 mm | 2591 mm |

##### Размеры железнодорожных контейнеров

| тип | длина | ширина | высота | объём, куб.м | норма загрузки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 тонны | 1930 | 1225 | 2128 | 5,6 | 2400 |
| 5 тонн | 2515 | 1950 | 2128 | 10,4 | 3800 |
| 20 тонн | 5867 | 2330 | 2197 | 30,6 | 18000 |
| 24 тонны | 5867 | 2330 | 2350 | 32,7 | 21200 |